Ocena ilościowa procesu spalania odpadów stałych w warstwie nieruchomej

Zastąpienie paliw klasycznych paliwami powstającymi na bazie odpadów daje z jednej strony poprawę redukcji emisji CO2 (szczególnie jeśli chodzi o frakcję biodegradowalną, np. biomasa), z drugiej zaś, ochronę zasobów paliw naturalnych, zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju. Po to aby paliwa powstające na bazie odpadów były w sposób bezpieczny unieszkodliwiane termicznie w spalarniach odpadów, elektrociepłowniach na węgiel i biomasę itd., potrzebnym staje się zdefiniowanie i określenie dla nich pewnych charakterystycznych wskaźników oceny  opisu  procesu spalania mogących służyć jako porównanie względem siebie i wobec paliw klasycznych, a także co wydaje się najważniejsze pozwalających służyć jako swoiste wymierne „liczby kryterialne” pozwalające przenosić ich wartości z urządzenia w skali laboratoryjnej pracującego w reżimie nieustalonym na urządzenie rzeczywiste, przemysłowe,  o pracy ciągłej i ustalonej, z komorą rusztową.  Umożliwia   to szerokie możliwości ingerencji optymalizacyjnej w eksploatacji spalarni odpadów, w szczególności komory spalania wyposażonej w system rusztu ruchomego.

Celem ćwiczenia jest wyznaczenie wartości wskaźników oceny ilościowej spalania wybranej grupy odpadów i na ich podstawie określenie ogólnych zasad prowadzenia procesu spalania w rzeczywistej komorze spalania wyposażonej w ruszt ruchomy.

Przebieg prowadzonych badań:

Przygotowanie paliwa do spalania i parametrów procesu spalania (temperatura i czas procesu, ilość powietrza do spalania):

-  wybór odpadów do spalenia, określenie ich składu morfologicznego i ewent.

w przypadku odpadów wieloskładnikowych udziałów masowych składników,

-  określenie gęstości nasypowej odpadów poprzez pomiar ich masy w naczyniu o

określonej objętości, określenie składu elementarnego odpadów (literatura),

-  przeprowadzenie obliczeń wstępnych  procesu spalania (minimalne zapotrzebowanie

tlenu i powietrza do  spalania, zapotrzebowanie powietrza),

-  wyznaczenie strumienia powietrza dla założonego czasu procesu,

-  umieszczenie odpadów na  ruszcie roboczym,

-  przyjęcie  temperatury procesu (800-900oC)

Przygotowanie stanowiska pomiarowego:

- ustawienie temperatury procesu w zakresie 800-900oC (urządzenie: piec

komorowy, FCF 30 RP, zgodnie z DTR,  UWAGA:20 minutowe odprężenie pieca

w temp.350 oC )

- ustawienie strumienia powietrza pierwotnego za pomocą rotametru;

- przygotowanie analizatora spalin do pomiarów, zgodnie z instrukcją obsługi

LANDCOM Series II;

- umieszczenie termopar w korpusie rusztu roboczego (wzdłuż wysokości warstwy),

Przeprowadzenie pomiaru:

- włączenie mierników do odczytu temp.,oraz analizatora spalin    (wszystkie odczyty co 10s);

- usunięcie atrapy rusztu;

- umieszczenie rusztu roboczego z paliwem w piecu;

- włączenie wentylatora powietrza pierwotnego;

- ciągły pomiar czasu

Zakończenie pomiaru:

-                 odłączenie pieca z zasilania energią elektryczną.

- wyłączenie mierników,

- wyłączenie wentylatora powietrza;

- usunięcie rusztu roboczego z pieca;

umieszczenie atrapy rusztu w piecu,

SCHEMAT STANOWISKA LABORATORYJNEGO

Rysunek. Schemat stanowiska pomiarowego

Sprawozdanie powinno zawierać:

- identyfikację procesu w zależności od wartości współczynnika nadmiaru powietrza   (spalanie, zgazowanie, odgazowanie),

- korektę czasu procesu na podstawie wskazań analizatora spalin,

- wykresy: T1-n=f()-  gdzie n- punkt pomiaru temperatury wzdłuż wysokości warstwy,

udziały poszczególnych składników spalin =f(),

- obliczony na podstawie wykresu T1-n=f()   wskaźnik szybkości frontu reakcji,

- obliczona wartość opałowa badanych odpadów i obciążenie mechaniczne oraz cieplne rusztu.

Rysunek. Piec do badań procesu spalania w  warstwie nieruchomej (lewa strona), widok rusztu roboczego z paliwem (kulki drewniane) widoczne termopary mierzące temperatury warstwy wzdłuż wysokości warstwy-strona prawa.

LITERATURA

- Thome-Kozmiensky K.J. „Thermische Abfallbehandlung”, Materialien zur Vorlesung.TU  Berlin 1992

- Thome-Kozmiensky K.J.”Rückstände aus der Müllverbrennunganlagen”-Energierverlag. Berlin 1992

- Wandrasz J.W. „Gospodarka odpadami medycznymi” PZIiTS, Poznań 2000r.

- Wandrasz J.W.,Nadziakiewicz J.”Paliwa z odpadów cz.I i II”. Materiały Konferencji Międzynarodowej Paźdz. 1997, Paźdz. 1999.

- Wandrasz J, Zieliński J. „Procesy fluidalne utylizacji odpadów”. Ossolineum 1986. Warszawa.